## Slide 1
تصميم وتحليل نظام التعبئة باللولب
Auger Filler VFFS Machine
Final Engineering Design & Analysis Report
Hassan Auger Filler VFFS Presentation
2026

## Slide 2
المحتويات
Table of Contents
1.
نظرة عامة على المشروع
2.
تعريف المشكلة والأهداف
3.
مراجعة الأدبيات والبحث
4.
بنية النظام والتصميم المفاهيمي
5.
تصميم اللولب (Auger Screw)
6.
تصميم العمود والصحن الدوار
7.
الحسابات الحجمية
8.
حسابات القوى والعزوم
9.
اختيار المحرك والجيربوكس
10.
التحليل الإنشائي (FEA)
11.
المحاكاة الحركية
12.
النتائج والاستنتاجات
Engineering Design & Analysis

## Slide 3
1.
Overview of screw filling machines
Overview of Auger Filling Machines
Basic working principle
Screw filling machines rely on volumetric control to accurately measure and transfer a specific quantity of powdered material from the hopper to the package.
عوامل التحكم في الكمية المعبأة:
• القطر الخارجي للولب (Outer Diameter)
• الخطوة الحلزونية (Pitch)
• عدد اللفات (Number of Turns)
• سرعة الدوران (Rotational Speed)
التطبيقات الصناعية
الصناعات الغذائية
ملح، سكر، دقيق، توابل
الصناعات الدوائية
مساحيق دوائية، مكملات غذائية
الصناعات الكيميائية
مساحيق كيميائية، إضافات بوليمرات
  الأهمية في السياق اليمني: تمثّل آلة تعبئة قابلة للتصنيع محليًا حلاً عمليًا لمشاكل الاستيراد المرتفع التكلفة وندرة قطع الغيار.
Figure 1: Auger Filling Machine Overview

## Slide 4
2.
Defining the problem and engineering objectives
Problem Definition & Objectives
Formulating the engineering problem
How can a screw-type filling system be designed that is capable of transferring and dosing a specific quantity of table salt powder with a constant mass accuracy (≈ 500 g), within a short filling time (≈ 2 s), while ensuring that the mechanical stresses and torques applied are within safe limits
المتطلبات الوظيفية
Transferring the powdered material from the hopper to the filling opening
Precise dose control (≈ 0.5 kg) التحكم في الجرعات بدقة
Prevent unwanted flow using a rotating dish
العمل المتزامن للأجزاء الدوارة Simultaneous operation of rotating parts
متطلبات الأداء
كتلة التعبئة | ≈ 500 g
زمن التعبئة | ≈ 2 s
الكفاءة الحجمية | ηᵥ ≈ 0.6
عدد اللفات | ≈ 4.5
معامل الأمان | ≥ 2
Table 1: Performance Requirements Summary

## Slide 5
3.
مراجعة الأدبيات والبحث
Literature Review
نظرية النقل باللولب
تحويل الحركة الدورانية إلى حركة محورية عبر الاحتكاك والتداخل الهندسي
CEMA Standard 350
مناولة المساحيق
خصائص المواد الحبيبية: احتكاك داخلي، زاوية احتكاك الجدار، قابلية التدفق
Jenike, Schulze
نماذج العزوم
عزم المادة، الاحتكاك، القص الداخلي، قصور الحركة
Roberts, Shigley
خصائص ملح الطعام (NaCl)
الكثافة الحجمية | 1200-1400 kg/m³
زاوية الاحتكاك الداخلي | 30°-35°
زاوية احتكاك الجدار | 18°-25°
معامل الاحتكاك مع SS | 0.3-0.45
الدروس المستفادة
ضرورة إعادة حساب العزوم أكثر من مرة
إدخال معامل أمان محافظ (2-3)
فصل التحليل الإنشائي إلى مراحل
اختيار وصلات قابلة للفك السريع (J-Slot)

## Slide 6
4.
بنية النظام والتصميم المفاهيمي
System Architecture
الأنظمة الفرعية
1
نظام القيادة والحركة
Servo Motor + Planetary Gearbox
2
نظام نقل القدرة
Coupling + Keyway + Cross Pin + J-Slot
3
نظام تعبئة اللولب
Auger Screw + Shaft + Housing
4
نظام تحكم في التدفق
Rotary Plate + Agitator Blades + Bearings
مخطط التدفق الوظيفي
إدخال أوامر التعبئة
دوران السيرفو → الجيربوكس
نقل العزم إلى عمود المثقاب
دوران اللولب والصحن الدوار
تفريغ المادة في العبوة
المكونات الرئيسية: Panasonic MSMF042L1U1 Servo + Apex Dynamics AB060A-020 Gearbox (Ratio 20:1)

## Slide 7
5.
تصميم اللولب ( (Auger Screw Design
Auger Screw Design
المعاملات الهندسية الأساسية (Basic engineering parameters)
المعامل | الرمز | القيمة
القطر الخارجي | D | 60 mm
قطر العمود الداخلي | d | 16 mm
الخطوة (Pitch) | p | 60 mm
عدد اللفات | n | 4.5
سماكة الريشة | t | 4 mm
الخلوص الشعاعي | c | 1.5 mm
Table 2: Auger Screw Geometric Parameters
الأبعاد النهائية
الطول الكلي | 444 mm
طول الجزء الحلزوني | 286 mm
طول الجزء الأملس العلوي | 110 mm
طول الجزء المسنن | 35 mm
الاعتبارات التصميمية
اختيار D = p يقلل الانزلاق الداخلي
Fillet radius = 4 mm عند جذر الريشة
Chamfer 1×45° عند حافة الريشة
مادة SS304 Food Grade
  الوظيفة الهندسية: تحويل الحركة الدورانية إلى حركة نقل وتحكم دقيقة في كمية المادة الحبيبية

## Slide 8
6.
تصميم عمود اللولب والصحن الدوار
Shaft & Rotary Plate Design
وصلة (J-Slot ) ربط اللولب
طول الجزء العمودي | 40 mm
طول الجزء الأفقي | 13 mm
قطر فتحة J-Slot | 7 mm
المميزات:
  فك وتركيب سريع بدون أدوات
  نقل عزم موثوق
  مناسب للبيئات الغذائية
وصلة ( Cross-Pin) مع الجيربوكس
نقل عزم فعال عبر دبوس بقطر 12 mm مع Keyway + Set Screw
الصحن الدوار (Rotary Plate)
المعامل | القيمة
القطر الخارجي | 100 mm
قطر القرص المسطح | 69.55 mm
سمك الصدفة | 3 mm
زاوية الميل | 55°
الوظيفة الهندسية
استقبال المادة الخارجة من اللولب
تفريق المادة شعاعياً
تحسين انتظام السقوط
تقليل التكتل أسفل اللولب
Figure 2: [Place for Design Image - Insert CAD Model Here]

## Slide 9
7.
الحسابات الحجمية (Volumetric calculations
Volumetric Calculations
المعادلات الأساسية (Basic equations)
مساحة المقطع الحلقي:
A = π/4 × (D² - Ds²)
الحجم النظري لكل دورة:
Vt = A × p
الحجم الفعلي:
Veff = ηv × Vt
الكتلة لكل دورة:
mrev = ρ × Veff
النتائج المحسوبة (Calculated results)
البند | القيمة | الوحدة
مساحة المقطع الحلقي | 0.002626 | m²
الحجم النظري | 157.6 | cm³
الحجم الفعلي | 94.6 | cm³
الكتلة لكل دورة | 122.9 | g
عدد الدورات لـ 500g | 4.07 | rev
سرعة الدوران | 122 | RPM
الخصائص : ρ = 1300 kg/m³ | ηᵥ = 0.60 | p = 60 mm. | D = 60 mm | Ds = 16 mm
Table 3: Volumetric Calculation Results

## Slide 10
8.
حسابات القوى والعزوم (Calculations of forces and moments)
Force & Torque Calculations
حسابات القوى
وزن المادة داخل اللولب | 5.43 N
معامل الاحتكاك (ملح-فولاذ) | μ = 0.40
القوة المحورية | 2.17 N
مكونات العزم
العزوم المحسوبة
نوع العزم | القيمة
عزم وزن المادة | محسوب
عزم مقاومة الدفع | محسوب
عزم الاحتكاك مع الجدار | محسوب
عزم الصحن الدوار | محسوب
العزم الكلي الخام | 0.378
العزم التصميمي (مع SF=2) | 0.626
العزم المطلوب على المحرك:
Tmotor = Tdesign / (G × η)
G = نسبة التخفيض | η = كفاءة الجيربوكس
عزم وزن المادة = 0.093 Nm
عزم مقاومة الدفع المحوري = 0.028 Nm
عزم القص الداخلي = 0.05 Nm
عزم احتكاك الريشة مع الجدار = 0.015 Nm
عزم احتكاك المحامل = 0.002 Nm
عزم الصحن الدوار = 0.08Nm
عزم القصور الذاتي للولب = 0.008 Nm
عزم القصور الذاتي للمادة = 0.004 Nm
عزم الطرد المركزي = 0.012 Nm
عزم الأهتزاز /الارتجاج =0.006 Nm
عزم خسارة التروس = T_in × (1-n) = متغير
عزم مقاومة الهواء = 0.001 Nm
عزم خسارة الـوصلات(coupling)= 0.003

## Slide 11
9.
اختيار المحرك والجيربوكس
Motor & Gearbox Selection
محرك السيرفو المختار
Panasonic MSMF042L1U1
MINAS A6 Series
Rated Torque | 0.64 N·m
Max Torque | 1.9 N·m
Rated Speed | 3000 rpm
معايير الاختيار
  عزم ثابت عند السرعات المنخفضة
  تحكم دقيق بالموضع والسرعة
  استجابة ديناميكية عالية
  Encoder عالي الدقة
الجيربوكس الكوكبي
Apex Dynamics AB060A-020
Planetary Gearbox
نسبة التخفيض | 20:1
الكفاءة | >95%
Backlash | ≤ 5 arc-min
مطابقة العزم-السرعة
سرعة المحرك | 2700 rpm
سرعة اللولب | 135 rpm
هامش العزم | ≥ 30%
  استراتيجية التحكم: Position Control Mode - التحكم بعدد الدورات = التحكم بالجرعة

## Slide 12
10.
التحليل الإنشائي - اللولب فقط
FEA Analysis - Auger Only
إعدادات التحليل
نوع التحليل | Static Structural
البرنامج | SolidWorks Simulation
المادة | AISI 304 SS
حد الخضوع | 207 MPa
الأحمال والشروط
عزم دوران: T = عزم التصميم
تثبيت: Moment Fixed Support
شبكة: Patch Independent Tetrahedral
النتائج الرئيسية
المعامل | القيمة
أقصى إجهاد (Von Mises) | ~137 MPa
أقصى تشوه | ~0.095 mm
معامل الأمان الأدنى | ~1.5
النتيجة: الإجهاد الأقصى < حد الخضوع | التصميم آمن إنشائياً
Figure 3: [Place for FEA Results Image - Von Mises Stress Plot]

## Slide 13
11.
التحليل الإنشائي - التجميع الكامل (Structural Analysis – Complete Assembly)
FEA - Full Assembly
الأحمال المجمعة
  عزم الدوران الكامل
  وزن اللولب + العمود + الصحن
  مساهمة الصحن الدوار
  سيناريو أسوأ حالة (Worst-Case)
نتائج التحليل النهائي
المعامل | القيمة
أقصى إجهاد (Von Mises) | ~91 MPa
أقصى تشوه | ~0.0021 mm
معامل الأمان | ~2.28
مقارنة التحليلات
الحالة | Max Stress | SF
Auger فقط | ~137 MPa | ~1.5
Auger + Shaft | ~127 MPa | ~1.6
Auger + Shaft + Plate | ~91 MPa | ~2.28
    Note: Adding the rotating plate did not weaken the design but rather improved stress distribution!
  Summary: All stresses are well below the yield strength | Safety factor is excellent | Design is operationally qualified

## Slide 14
12.
المحاكاة الحركية (Motion Analysis)
Motion Analysis
إعداد المحاكاة
البرنامج | SolidWorks Motion
نوع الدراسة | Motion Analysis
الأجسام المشاركة | 6 Components
منطق الدوران المتعاكس
اللولب
~135 RPM
↔
الشفرات
60 RPM
عزل كامل باستخدام Bearings
النتائج والملاحظات
  استقرار الحركة: وصول سريع للحالة المستقرة بدون تذبذب
  التزامن: الصحن الدوار متزامن تماماً مع اللولب
  لا تعارض: لا وجود لـ Interference أو Collision
  انتقال العزم: سليم بدون فقد أو تشوه حركي
  التحقق: التصميم قابل للتشغيل الواقعي | كما تم عمل شبه محاكاة DEM

## Slide 15
13.
تطور التصميم والتحسينات
Design Evolution
المشكلات المُحدَّدة
  تدفق المادة: عدم انتظام الخروج عند التوقف
  تقدير العزم: حسابات أولية ناقصة
  السلامة الإنشائية: مناطق تركيز إجهاد
  التجميع: تعقيد في الفك والتركيب
التحسينات المُنفَّذة
  إضافة الصحن الدوار: للتحكم في التدفق
  إعادة حساب العزوم: بشكل شامل ودقيق
  تحسين الفلّيات: تقليل تركيز الإجهاد
  وصلة J-Slot: فك وتركيب سريع
  منظومة Bearings: عزل حركي كامل
التصميم النهائي - المبررات
دورة هندسية كاملة
Design → Analyze → Simulate → Improve
متوافق صناعياً
يشبه أنظمة VFFS الحقيقية
قابل للتطوير
تغيير المادة والسرعات
موثّق بالكامل
كل قرار له سبب واضح

## Slide 16
14.
تقييم المخاطر والقيود
Risk Assessment & Limitations
قيود التحليل
الحسابات الحجمية
  لا تأخذ الانزلاق المحلي والفراغات الدقيقة
التحليل الإنشائي (FEA)
  Static فقط | لا يشمل Fatigue أو Thermal
المحاكاة الحركية
  لا يشمل تأثير المادة الحقيقية
محاكاة DEM
  لم تكتمل النتائج (إيقاف بعد 4 أيام)
مخاطر التصنيع والتشغيل
التصنيع
  انحراف في الخلوص قد يسبب احتكاك زائد
جودة المواد
  مواد أقل جودة قد تسبب تشققات
تغير المادة
  الرطوبة تؤثر على الكثافة والعزم
الانسداد
  دخول جسم غريب قد يتجاوز العزم التصميمي
  ملاحظة هندسية: وجود هذا الفصل هو ما يجعل التقرير وثيقة هندسية حقيقية وليس مجرد مشروع جامعي. كل مخاطرة معروفة ومفهومة ويمكن التعامل معها.

## Slide 17
15.
النتائج والاستنتاجات النهائية
Final Conclusions
الإنجازات التقنية
تصميم نظام تعبئة حجمي متكامل
تطوير تصميم قابل للتصنيع
صياغة نماذج حسابية Parameter-driven
اختيار نظام قيادة منطقي ومُبرَّر
ملخص التحقق
  تحقق تحليلي: معادلات معروفة ومراجع موثوقة
  تحقق عددي (FEA): إجهادات ضمن الحدود الآمنة
  تحقق حركي: لا تعارضات ميكانيكية
متانة التصميم
هندسياً
معامل أمان مناسب
تشغيلياً
يتحمل تغيرات المادة
قابل للتطوير
زيادة السعة
الدروس المستفادة
  الهندسة ليست معادلات فقط، بل فهم للمشكلة والسياق
  كل قرار يجب أن يكون قابلاً للتبرير بعد سنوات
  التحليل العددي أداة تأكيد وليست أداة تفكير
  العمل الواقعي دائماً غير مثالي
  التصميم آمن إنشائياً | قابل للتشغيل الواقعي | موثّق بالكامل

## Slide 18
شكراً لكم
Thank You
Hassan Auger Filler VFFS Presentation
Final Engineering Design & Analysis Report
Design
Analysis
Simulation
Validation
2026