## Slide 1
تصميم نظام التخزين وتسهيل التدفق
Hopper & Agitation System
Design
إعداد الطلاب:
إشراف: د/ عبدالله ذيبان.
العام الجامعي: 2026 - 2025
عبدالرحيم ياسر عبدالرحيم غانم
202173006

## Slide 2
نطاق العمل والتحديات ((Scope & Problem Statement
المهمة:
تصميم خزان التعبئة + شفرات تكسير التكتل + الهيكل الرابط.
التحدي:
منع ظاهرة التكهف (Rat-holing) والجسور (Bridging)للبودرة.

## Slide 3
معايير التصميم وحسابات السعة (Design Criteria & Capacity)
المادة المستهدفة
ملح طعام (كثافة حجمية ≈ 1.3 g/cm³)
الحجم المستهدف ((Volume Calculation
20L
زاوية الراحةAngle of Repose) )للمادة.
Angle of repose :عادةً منخفضة بالنسبة للحبوب الحرة ( 30°–36°)
لكن القياسات تعتمد على منشأ العيّنة.

## Slide 4
منهجية العمل وتسلسل العمليات (Methodology )
منهجية التصميم
البحث النظري ← الحسابات الرياضية ← النمذجة (CAD) ← المحاكاة (Simulation) ←
← التنفيذ.
هيكلية الفريق
توزيع المهام على 6 مهندسين لتغطية الأنظمة الفرعية (الميكانيكا، التحكم، القدرة، الهيكل).

## Slide 5
الدراسة النظرية: نظام التعبئة الحلزوني والقادوس (Auger Dosing System & The Hopper)
تم اعتماد الـ Auger Screw لدقته العالية في التعامل مع المساحيق وتجنب التطاير(Dusting).
تصميم اللولب :
المواصفات :
سعة 20 لتر، وزاوية ميلان 60° لضمان تدفق الكتلة (Mass Flow) ومنع التجسر (Bridging).
التجسر (Arching/Bridging): تكون جسر صلب يوقف التدفق.
قناة الانسياق (Rat-holing): تدفق مركزي مع بقاء المادة على الجوانب.
التكتل (Caking): تكون كتل صلبة بسبب الرطوبة أو الضغط.
هو خزان مؤقت يضمن توفير ثابت للملح للولب التغذية بهدف تحقيق "التدفق الكلي" (Mass Flow).
مشاكل التدفق:
تصميم الهوبر :(Hopper)
الحجم الهندسي النظري:
يحدد حجم الملح المنقول لكل دورة بناءً على قطر اللولب وعمق الخطوة.
الكتلة المنقولة:
تحسب الكتلة الفعلية لكل دورة بأخذ الكثافة الحجمية للملح وكفاءة الملء (60%) في الاعتبار.
الأبعاد النهائية:
طول فعال 240 مم، طول كلي 360 مم، ارتفاع ريشة 22 مم، سمك 4 مم.

## Slide 6
الدراسة النظرية: وحدة التشكيل وسحب الفيلم (Forming & Pulling Unit)
ياقة التشكيل(Forming Shoulder): تصميم هندسي لتحويل الفيلم من المسطح (Flat) إلى الأنبوبي (Tubular) دون إحداث إجهاد تمزيق.
حسابات السحب:
تحليل قوى الاحتكاك بين الفيلم وأنبوب التشكيل.
حساب العزم اللازم لمحركات الأحزمة (Pulling Belts) للتغلب على الاحتكاك ووزن الفيلم.
نوع الأحزمة: استخدام أحزمة احتكاك مطاطية(Friction Belts) لضمان سحب منتظم دون انزلاق.

## Slide 7
الدراسة النظرية: نظام الختم والقطع (Sealing & Cutting Mechanics)
آلية الختم الطولي
ترددي (Reciprocating) لتثبيت شكل الأنبوب.
آلية الختم العرضي
ترددي ومزدوج (Reciprocating & Double)، يعمل بضغط هوائي(Pneumatic) لضمان قوة إغلاق عالية.
الديناميكا الحرارية
تحديد درجة حرارة الفكوك وزمن البقاء(Dwell Time) بناءً على سماكة ونوع فيلم الـ OPP.
آلية القطع
سكين مسننة (Serrated Blade) مدمجة في الفك العرضي تعمل ميكانيكياً عند إتمام الختم.

## Slide 8
الحسابات الميكانيكية واختيار المحركات (Motor Sizing & Actuators)
محرك اللولب (Auger Motor)
حساب العزم (Torque): تم حساب عزم الاحتكاك وعزم القصور الذاتي لعمود اللولب بوجود حمل الملح المضغوط.
محركات السحب (Pulling Motors)
المتطلبات: عزم كافٍ للتغلب على احتكاك الفيلم مع أنبوب التشكيل (Coefficient of friction µ).
السرعة: يجب أن تتوافق السرعة الخطية للأحزمة مع معدل الإنتاج (15 كيس/دقيقة).
نظام الفكوك
استخدام أسطوانات نيوماتيكية (Pneumatic Cylinders) بدلاً من المحركات لسرعة الاستجابة وقوة الضغط العالية (High Clamping Force) اللازمة للختم.
الاختيار: محرك خطوي(Stepper Motor).
الاختيار: محرك سيرفو (Servo)لضمان دقة زاوية الدوران (Positioning Control) وبالتالي دقة الوزن.
أو محرك خطوي(Stepper Motor) لتقليل تكاليف التنفيذ.

## Slide 9
تحليل العزم والقدرة
القدرة الأساسية
تقدر بـ 10 واط، مع هامش لضمان التشغيل المستقر.
العزم المطلوب
حوالي 2.7 نيوتن متر )أعلى قيمة عند أقل سرعة(.
السرعة المطلوبة
حوالي 100 دورة في الدقيقة للتشغيل المستقر.
درجة الحماية
IP55 (ضد الغبار ودفعات الماء).

## Slide 10
تسلسل عمل الآلة (Process Logic)
سحب الفيلم وتشكيله
الختم الطولي والعرضي
قياس الوزن (Dosing) بالتزامن
القطع والإخراج

## Slide 11
التصميم الميكانيكي ثلاثي الأبعاد (3D CAD Design)
تم تصميم وتجميع كافة أجزاء الآلة باستخدام برنامج (SolidWorks).
الميزات التصميمية:
تصميم Modularity (قابلية الفك والتركيب)لتسهيل الصيانة.
إطار هيكلي (Chassis) مدعم لتقليل الاهتزازات أثناء التشغيل.
موضع خزان التعبئة (Hopper) في الأعلى للاستفادة من الجاذبية.
تجهيز ملفات التصنيع والطباعة، ورسومات التشغيل (Shop Drawings).
أثبتت المحاكاة التزامن الصحيح بين إشارة التحكم وحركة الأسطوانات دون تداخل.
التجميع الكلي (Full Assembly):
مخرجات التصميم:

## Slide 12
التحليل الهندسي والمحاكاة الميكانيكية (FEA & Stress Analysis)
الهدف: التأكد من متانة الهيكل وقدرته على تحمل أوزان المكونات والاهتزازات الديناميكية.
تحليل الإجهادات (Von Mises Stress): تم إجراء محاكاة للأجزاء الحرجة (مثل شفرات القادوس واللولب وأعمدة الهيكل).
النتائج:
معامل الأمان (Safety Factor) <= 2.5، مما يضمن تشغيلاً آمناً طويل الأمد.
التشوهات (Displacement) ضمن الحدود المسموح بها ولا تؤثر على دقة الآلة.
النظام الهوائي والمحاكاة (Pneumatic System & Automation Studio)
دائرة التحكم الهوائي: تم تصميم ومحاكاة لدائرة لتشغيل فكوك الختم والسكين القاطعة.
المكونات: ضاغط هواء(Compressor)، وحدة تحضير الهواء (FRL)، صمامات توجيهية (5/2 Solenoid Valves)، وأسطوانات مزدوجة الفعل.
التحقق (Verification):
تم بناء ومحاكاة الدائرة باستخدام برنامج Automation Studio.
أثبتت المحاكاة التزامن الصحيح بين إشارة التحكم وحركة الأسطوانات دون تداخل.

## Slide 13
نظام التحكم والمحاكاة الإلكترونية (Control Logic & Wokwi Simulation)
وحدة المعالجة:
متحكم ESP32 (يتميز بـWi-Fi/Bluetooth لإمكانية التطوير لـIoT مستقبلاً).
خوارزمية التحكم:
تعتمد على مقاطعات (Interrupts)لحساسات الـ Mark Sensors لضمان دقة قطع الكيس عند العلامة المطبوعة.
محاكاة الدوائر:
تم تصميم ومحاكاة دائرة التحكم كاملة على موقع Wokwi.
تم اختبار كود التحكم مع المكونات الافتراضية (Drivers, Sensors, LCD).
النتيجة: الكود يعمل بنجاح ويحقق التسلسل المنطقي (Logic) المطلوب.
تم تصميم نظام محاكاة لنظام الختم والسخانات في برنامج Matlab
وتصميم PID Controller للتحكم به.

## Slide 14
التوصيات:
الخطوات التالية:
البدء الفوري بالمرحلة الأولى من التصميم التفصيلي للمكونات الميكانيكية والكهربائية.
التركيز على اختيار محركات السيرفو عالية الدقة لضمان أفضل أداء للتحكم في الوزن وسحب الفيلم.
إجراء اختبارات شاملة ومكثفة على جميع الأنظمة قبل البدء في الإنتاج الكامل.
توثيق جميع العمليات التصميمات ونتائج الاختبارات لإنشاء قاعدة معرفية قوية.
التخطيط المسبق لبرنامج صيانة دورية لضمان استمرارية الأداء وعمر أطول للآلة.
الإنتاجية المستهدفة بواقع 15 كيسًا في الدقيقة قابلة للتحقق.
التكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 400,000 ريال.
الجدول الزمني المقترح لإنجاز المشروع يقدر بـ 12 أسبوع عمل.
ملخص النتائج الرئيسية:
تم تطوير تصميم شامل لآلة تعبئة وتغليف الملح.
الحسابات الهندسية تؤكد الجدوى الفنية والاقتصادية للنظام المقترح.
المكونات المختارة تلبي بفعالية متطلبات الدقة السرعة والكفاءة المطلوبة.
النقاط الرئيسية:
دقة وزن المنتج المعبأ يمكن تحقيقها ضمن هامش ±3%.
تطوير الرسومات الهندسية التفصيلية والنماذج ثلاثية الأبعاد للآلة.
البدء في البحث عن الموردين المحتملين للمكونات والمواد الخام.
تطوير البرنامج الثابت (Firmware) اللازم للتحكم في الآلة والمستشعرات.
إعداد خطة الاختبار الشاملة والتحقق من المعايير المطلوبة.
الخلاصة والتوصيات
توفر هذه الخلاصة خارطة طريق واضحة للمضي قدمًا في المشروع، مع التركيز على الكفاءة والجودة.